## Slide 1: Iptime Extender 설정
무선랜카드 사용

## Slide 2: Extender 초기화
기존에 설치되어 있는 extender는 WPS 버튼을 길게 눌러 빠르게 깜박일때 까지 만든다.
Extender의 기본 IP : 192.168.0.254
접속하는 노트북의 IP를 192.168.0.X로 설정
홈페이지 192.168.0.254 로 접속
익스덴더 설정
  동작모드 :: 무선클라이언트
  연결할AP(SSID) :: *****
  인증및 암호화 :: WPA2PSK+AES
  네트워크 암호 :: *****
익스텐더의 IP를 192.168.160.X 대역의 IP를 부여 할 필요가 없다.
익스텐더에 연결되는 클라이언트 PC만 192.168.160.X 대역을 사용하면 된다.
클라이언트 PC에서 스위치 허브 IP로 Ping TEST
클라이언트 PC에서 GatewayPC IP로 Ping TEST

## Slide 3
GatewayPC
S/W HUB 2
AP2_A06
AP2_A07
AP2_A08
Iptime
Extender
클라이언트
PC
TCP
TCP
TCP
익스덴더 설정
동작모드 :: 무선클라이언트
연결할AP(SSID) :: AP2_A06
인증및 암호화 :: WPA2PSK+AES
네트워크 암호 :: lsam_1357
와이파이
3층 AP – 익스텐더 연결 구조

## Slide 4: Extender Ping Test 문제점
클라이언트 PC에서 상위 Switch HUB / GatewayPC 로 Ping을 보내면 응답이 있다.
클라이언트 PC에서 AP로 Ping을 보내면 응답이 없다.
GatewayPC에서 클라이언트 PC로 Ping을 보내면 응답이 없다.